Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, będące produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego.  Dopuszcza się urządzenie                      o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry minimalne). Należy do oferty dołączyć opis produktu równoważnego.

Spawarka typu MAG – 1 sztuka

Proponowany egz. powinien posiadać następujące minimalne parametry techniczne:

| Źródło | - prąd spawania: 300 -340 A - cykl pracy – min. 35% - urządzenie chłodzone powietrzem |
| --- | --- |
| Podajnik drutu elektrodowego | - 4 rolkowy - zintegrowany z urządzeniem spawalniczym |
| Akcesoria | Uchwyt spawalniczy: - przystosowany do pracy 320 A / 35 % - długość uchwytu spawalniczego 3 - 5mb - chłodzony powietrzem / gazem osłonowym - rotametr zegarowy na wyposażeniu urządzenia |
| Gwarancja | Min. 2 lata |